МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ГБУ ДО Республиканский детский образовательный технопарк

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет»

Кафедра основ конструирования механизмов и машин

Кафедра двигателей внутреннего сгорания

XXV Республиканская техническая олимпиада «Шаг в будущее»

Заочный этап

2019-2020 учебный год

Задания по направлению «Основы конструирования»

1. Выберите наглядное изображение детали, соответствующее паре основных видов.

2.  Какая из развёрток соответствует тому или иному кубику?

3. По заданным на чертеже трём проекциям изготовить из проволоки модель и построить наглядное (аксонометрическое) изображение фигуры.

4. На чертеже приведены два вида (главный и слева) узла, изготовленного из двух деталей. Обе детали плотно прилегают друг к другу, не образуя внутри пустот. Они свободно соединяются и разъединяются. Построить:

- Три вида и аксонометрическое изображение узла.

- Три вида и аксонометрическое изображение каждой детали.

5. На чертеже приведены аксонометрические изображения четырёх деталей, аксонометрическое изображение и три вида узла. Указать последовательность соединения деталей (1-4).

- Указать пары фигур,  дополняющие друг друга до куба.

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| 10 |  | 11 |  | 12 |  |

7.

- Выполнить чертёж детали по описанию.

- Проставить размеры, параметры шероховатости.

- Заполнить основную надпись.

Деталь «Крышка» состоит из трёх соосно расположенных цилиндров: основание – фланец диаметром 120 мм, толщиной 13 мм, средний цилиндр диаметром 85 мм и верхний цилиндр диаметром 36 мм, высотой 15 мм.

Фланец имеет четыре цилиндрических выступа радиусом 16 мм, центры дуг которых располагаются на окружности диаметром 104 мм. По центрам дуг окружностей выступов просверлены сквозные отверстия диаметром 14 мм.      На наружной поверхности верхнего цилиндра диаметром 36 мм выполнена круговая проточка шириной 5 мм и внутренним диаметром 32 мм                       на расстоянии 5 мм от его торца. Со стороны этого же торца данного цилиндра выполнено сквозное отверстие с резьбой М16.

По центру нижнего основания крышки выполнено цилиндрическое углубление диаметром 70 мм, высотой 35 мм.

Деталь выполнена литьём с последующей механической обработкой из чугуна марки СЧ25 ГОСТ 1412-85.

8. Задана часть контура каждого из трёх видов симметричной детали «Корпус». Дочертите контур каждого вида и дополните виды недостающими линиями. Выполните необходимые разрезы.

Нанесите размеры.

Материал детали «Корпус» - Сталь45 ГОСТ 1050-2013.

9. Выберите правильные варианты изображения на сборочном чертеже шариковых радиальных подшипников по ГОСТ 8338-75.

10.  Предложите свой вариант области применения данной конструкции.

Какие из составных частей изделия являются деталями, какие стандартными изделиями?

Опишите последовательность сборки данного узла.

Предложите свой вариант наименования всех составных частей изделия.

Составители:

Мигранов М. Ш.,д.т.н., профессор, зав. кафедры основ

конструирования механизмов и машин ФГБОУ ВО УГАТУ;

Черноусов А.А.,к. т.н., доцент кафедры двигателей

внутреннего сгорания ФГБОУ ВО УГАТУ